## Slide 1: Rücklauf
 | Rücklauf | %
Haushalte | 370 | 15,1%
Landwirtschaften | 28 | 32,6%
Gewerbe | 17 | 7,1%
Landwirtschaften (extern) | 0 | 0
Chart: Beteiligung
| Haushalte | Landwirtschaften | Gewerbe
Rücklauf | 370 | 28 | 17
% | 0.15108 | 0.32558 | 0.070833

## Slide 2: Kommune
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Fossile | 1.468.985 | 46,3
Atomare | 10.458 | 0,3
Erneuerbare | 1.694.935 | 53,4
Gesamt | 3.174.377 | 100,0
Jahresenergieverbrauch [kWh/Jahr] kommunaler Einrichtungen nach Art der Energieträger
Chart: Anteil Energieträger [kWh/a]
| Fossile | Atomare | Erneuerbare
Energie [kWh/a] | 1468985 | 10458 | 1694935
% | 46.28 | 0.33 | 53.39

## Slide 3: Kommune
Bereiche | Energie [kWh/a] | %
Wärme | 2.265.655 | 71,4
Strom | 804.432 | 25,3
Treibstoffe | 104.290 | 3,3
Gesamt | 3.174.377 | 100,0
Jahresenergieverbrauch [kWh/Jahr] kommunaler Einrichtungen nach Bereichen
Chart: Bereiche Energieverbrauch [kWh/a]
| Wärme | Strom | Treibstoffe
Energie [kWh/a] | 2265655 | 804432 | 104290
% | 0.71373 | 0.25341 | 0.032854

## Slide 4: Kommune
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Heizöl | 0 | 0
Kohle | 0 | 0
Gas | 1.190.455 | 52,5
Sonne | 0 | 0
Holz | 1.075.200 | 47,5
Nahwärme | 0 | 0
Strom | 0 | 0
Sonstige | 0 | 0
Summe | 2.265.655 | 100,0
Energieverbrauch [kWh/a] kommunaler Einrichtungen für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern

## Slide 5: Haushalte
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Fossile | 77.088.086 | 75,3
Atomare | 167.035 | 0,2
Erneuerbare | 25.085.373 | 24,5
Gesamt | 102.340.494 | 100,0
Jahresenergieverbrauch [kWh/Jahr] privater Haushalte nach Art der Energieträger
Chart: Anteil Energieträger [kWh/a]
| Fossile | Atomare | Erneuerbare
Energie [kWh/a] | 77345956.7883 | 166139.4592 | 25098864.8551
% | 0.75378 | 0.0016191 | 0.2446

## Slide 6: Haushalte
Bereiche | Energie [kWh/a] | %
Wärme | 53.625.936 | 52,4
Strom | 10.825.635 | 10,6
Treibstoffe | 37.888.923 | 37,0
Gesamt | 102.340.494 | 100,0
Chart: Bereiche Energieverbrauch [kWh/a]
| Wärme | Strom | Treibstoffe
Energie [kWh/a] | 53836823 | 10810531 | 37963607
kWh/a % | 0.52467 | 0.10535 | 0.36998
Jahresenergieverbrauch [kWh/Jahr] privater Haushalte nach Bereichen

## Slide 7: Haushalte
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Heizöl | 9.182.029 | 17,1
Kohle | 129.665 | 0,2
Gas | 26.914.824 | 50,2
Sonne | 2.746.140 | 5,1
Holz | 11.431.021 | 21,3
Nahwärme | 636.647 | 1,2
Strom | 2.324.494 | 4,3
Sonstige | 261.116 | 0,5
Summe | 53.625.936 | 100,0
Energieverbrauch [kWh/a] privater Haushalte für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern

## Slide 8: Haushalte
Energieverbrauch [kWh/a] privater Haushalte für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern
Chart: Energieträger Wärme [kWh/a]
| Heizöl | Kohle | Gas | Sonne | Holz | Nahwärme | Strom | Sonstige
Energie [kWh/a] | 9182029 | 129665 | 26914824 | 2746140 | 11431021 | 636647 | 2324494 | 261116
% | 0.17122 | 0.002418 | 0.5019 | 0.051209 | 0.21316 | 0.011872 | 0.043346 | 0.0048692

## Slide 9: Haushalte
Allgemeine Daten |  | 
Th. Solarfläche (m²) | [m2] | 6.918
Summe Fahrleistung | [km] | 53.820.356
Stromverbrauch / Person | [kWh] | 1.910
Fahrleistung /Haushalt | [km] | 21.978

## Slide 10: Landwirtschaft
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Fossile | 4.619.791 | 41,0
Atomare | 12.783 | 0,1
Erneuerbare | 6.642.797 | 58,9
Gesamt | 11.275.371 | 100,0
Chart: Anteil Energieträger [kWh/a]
| Fossile | Atomare | Erneuerbare
Energie [kWh/a] | 4975159.5303 | 13766.3072 | 7153780.2839
% | 40.9724 | 0.11337 | 58.9142
Jahresenergieverbrauch [kWh/a] landwirtschaftlicher Betriebe samt Haushalten nach Art der Energieträger

## Slide 11: Landwirtschaft
Bereiche | Energie [kWh/a] | %
Wärme | 6.290.032 | 55,8
Strom | 985.430 | 8,7
Treibstoffe | 3.999.909 | 35,5
Gesamt | 11.275.371 | 100,0
Chart: Bereiche Energieverbrauch [kWh/a]
| Wärme | Strom | Treibstoffe
Energie [kWh/a] | 6773880 | 1061232 | 4307594
% | 55.7856 | 8.7397 | 35.4747
Jahresenergieverbrauch [kWh/a] landwirtschaftlicher Betriebe samt Haushalten nach Bereichen

## Slide 12: Landwirtschaft
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Heizöl | 95.214 | 1,5
Kohle | 14.374 | 0,2
Gas | 309.314 | 4,9
Solar | 164.629 | 2,6
Holz | 5.368.091 | 85,3
Nahwärme | 337.857 | 5,4
Strom | 553 | 0,0
Sonstige | 0 | 0,0
Summe | 6.290.032 | 100,0
Energieverbrauch [kWh/a] landwirtschaftlicher Betriebe samt Haushalten für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern

## Slide 13: Landwirtschaft
Energieverbrauch [kWh/a] landwirtschaftlicher Betriebe samt Haushalten für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern
Chart: Energieträger Wärme [kWh/a]
| Heizöl | Kohle | Gas | Solar | Holz | Nahwärme | Strom | Sonstige
Energie [kWh/a] | 102538 | 15480 | 333108 | 177292 | 5781021 | 363846 | 595 | 0
% | 1.5137 | 0.22852 | 4.9175 | 2.6173 | 85.3428 | 5.3713 | 0.0087837 | 0

## Slide 14: Gewerbe
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Fossile | 56.527.180 | 68,0
Atomare | 198.047 | 0,2
Erneuerbare | 26.414.934 | 31,8
Gesamt | 83.140.067 | 100,0
Chart: Anteil Energieträger [kWh/a]
| Fossile | Atomare | Erneuerbare
Energie [kWh/a] | 56527180.1898 | 198046.5414 | 26414933.6723
% | 67.9902 | 0.23821 | 31.7716
Jahresenergieverbrauch (kWh/a) Gewerbebetriebe nach Art der Energieträger

## Slide 15: Gewerbe
Bereiche | Energie [kWh/a] | %
Wärme | 53.013.698 | 63,8
Strom | 7.096.790 | 8,5
Treibstoffe | 23.029.579 | 27,7
Gesamt | 83.140.067 | 100,0
Chart: Bereiche Energieverbrauch [kWh/a]
| Wärme | Strom | Treibstoffe
Energie [kWh/a] | 53013698 | 7096790.2405 | 23029579.2461
% | 63.7643 | 8.5359 | 27.6997
Jahresenergieverbrauch (kWh/a) Gewerbebetriebe nach Bereichen

## Slide 16: Gewerbe
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Heizöl | 17.210.880 | 32,5
Kohle | 0 | 0,0
Gas | 20.709.158 | 39,1
Sonne | 307.200 | 0,6
Holz | 3.379.202 | 6,4
Nahwärme | 11.056.282 | 20,9
Strom | 350.976 | 0,7
Sonstige | 0 | 0,0
Summe | 53.013.698 | 100,0
Energieverbrauch (kWh/a) Gewerbebetriebe für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern

## Slide 17: Gewerbe
Chart: Energieträger Wärme [kWh/a]
| Heizöl | Kohle | Gas | Sonne | Holz | Nahwärme | Strom | Sonstige
Energie [kWh/a] | 17210880 | 0 | 20709158 | 307200 | 3379202 | 11056282 | 350976 | 0
% | 0.32465 | 0 | 0.39064 | 0.0057947 | 0.063742 | 0.20856 | 0.0066205 | 0
Energieverbrauch (kWh/a) Gewerbebetriebe für Wärmeerzeugung nach Energieträgern

## Slide 18: Gesamt
Energiekennzahlen
 |  | Haushalt | Landwirtschaft | Komm. Einrichtungen | Stat. Werte
Spezifischer Verbrauch | kWh/m2 | 152,2 | 255 | 114,5 | Soll 60
Gesamt Kilometer | km | 53.820.356 | 1.796.786 |  | 
Gefahrene Kilometer pro Haushalt | km | 21.978 | 20.893 |  | 14.031
Durchschnittliche Kilometer pro PKW | km | 13.643 | 10.636 |  | 
Durchschnittlicher Treibstoffverbrauch | l/(100 km) | 7,04 | 6,61 |  | 7,1
Stromverbrauch pro Person | kWh | 1.910 |  |  | 1874

## Slide 19: Gesamt
Energieträger | Energie [kWh/a] | %
Fossile | 139.704.043 | 69,9
Atomare | 388.323 | 0,2
Erneuerbare | 59.838.033 | 29,9
Gesamt | 199.930.309 | 100,0
Jahresenergieverbrauch (kWh/a) gesamt nach Art der Energieträger
Chart: Energieträger, gesamt [kWh/a]
| Fossile | Atomare | Erneuerbare
Energie [kWh/a] | 139704042.8509 | 388322.5795 | 59838033.0858
% | 0.69876 | 0.0019423 | 0.29929

## Slide 20: Gesamt
 | Energie |  | Spez. Kosten | Summe Kosten | 
Bereiche | kWh/a | % | €/kWh | € | %
Wärme | 115.195.321 | 57,62 | 0,064 | 7.419.071 | 39,53
Strom | 19.712.287 | 9,86 | 0,180 | 3.548.212 | 18,90
Treibstoffe | 65.022.701 | 32,52 | 0,120 | 7.802.724 | 41,57
Gesamt | 199.930.309 | 100,00 | 0,094 | 18.770.007 | 100,00
Jahresenergieverbrauch (kWh/a) gesamt und Kosten nach Bereichen

## Slide 21: Gesamt
Jahresenergieverbrauch (kWh/a) gesamt nach Bereichen

## Slide 22: Gesamt
 | Energie |  | Spez. Kosten | Summe Kosten | 
Energieträger | kWh/a | % | €/kWh | € | %
Heizöl | 26.545.349 | 23,36 | 0,075 | 1.990.901 | 27,17
Kohle | 145.849 | 0,13 | 0,040 | 5.834 | 0,08
Gas | 48.103.367 | 42,34 | 0,070 | 3.367.236 | 45,96
Sonne | 3.245.556 | 2,86 | 0,010 | 32.456 | 0,44
Holz | 20.637.331 | 18,16 | 0,029 | 598.483 | 8,17
Fernwärme | 12.060.235 | 10,61 | 0,070 | 844.216 | 11,52
Strom | 2.624.179 | 2,31 | 0,180 | 472.352 | 6,45
Sonstige | 262.535 | 0,23 | 0,060 | 15.752 | 0,21
Gesamt | 113.624.401 | 100,00 | 0,064 | 7.327.230 | 100,00
Energieverbrauch (kWh/a) gesamt für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern und Kosten

## Slide 23: Gesamt
Energieverbrauch (kWh/a) gesamt für Wärme-Erzeugung nach Energieträgern
Chart: Energieträger Wärme [kWh/a]
| Heizöl | Kohle | Gas | Sonne | Holz | Nahwärme | Strom | Sonstige
Energie [kWh/a] | 26488123 | 144039 | 49123751 | 3217969 | 21253514 | 12030786 | 2676023 | 261116
% | 0.22994 | 0.0012504 | 0.42644 | 0.027935 | 0.1845 | 0.10444 | 0.02323 | 0.0022667

## Slide 24: Potential
Theoretisches technisches Potential regenerativer Energieträger
 | Wärme [kWh/a] | Strom [kWh/a]
Solar-Thermie | 8.449.000 | 0
PV-Anlagen | 0 | 3.741.700
Wasserkraft | 0 | 0
Windkraft | 0 | 0
Geothermie | 0 | 0
Holz | 5.327.000 | 0
Energiewald | 6.656.393 | 0
Energiegras | 6.839.117 | 0
Ölpflanzen | 1.854.393 | 0
Pflanzen für Biogas | 2.642.546 | 1.761.698
Biogas (Nutztiere) |  | 
Summe Potentiale | 31.768.449 | 5.503.398

## Slide 25: Potential
IST-Energieeinsatz vs. technisches Potential regenerativer Energieträger
 | Einheit | Einsatz reg. Energieträger | Techn. Potential | Zusätzl. Potential
Solar-Thermie | kWh | 3.217.969 | 8.449.000 | 5.231.031
PV-Anlagen | kWh | 65.471 | 3.741.700 | 3.676.229
Wasserkraft | kWh | 0 | 0 | 0
Windkraft | kWh | 0 | 0 | 0
Geothermie | kWh | 0 | 0 | 0
Holz | kWh | 21.253.514 | 5.327.000 | -15.926.514
Energiewald | kWh | 0 | 6.656.393 | 6.656.393
Energiegras | kWh | 0 | 6.839.117 | 6.839.117
Ölpflanzen | kWh | 1.385.284 | 1.854.393 | 469.108
Pflanzen für Biogas | kWh | 0 | 4.404.244 | 4.404.244
Biogas (Nutztiere) | kWh |  |  | 
Summe Potentiale | kWh | 25.922.238 | 37.271.846 | 11.349.608

## Slide 26: Programm
- Begrüßung
- Kurze Präsentation der Ergebnisse
- Erläuterung der weiteren Arbeitsweise und Prozesses (Ziele, Maßnahmen, Bereiche der Arbeitsgruppen)
- Einteilung der Arbeitsgruppen
- Erste Arbeitseinheit der Arbeitsgruppe
- Präsentationen der einzelnen Arbeitsgruppen

## Slide 27: Bilanz
Zusammenfassung Energieverbrauch (gesamt) in kWh pro Jahr
Bereiche | Kommune | % | Haushalt | % | Landwirtschaft | % | Gewerbe | % | Summe | %
Wärme | 2.265.655 | 71% | 53.625.936 | 52% | 6.290.032 | 56% | 53.013.698 | 64% | 115.195.321 | 58%
Strom | 804.432 | 25% | 10.825.635 | 11% | 985.430 | 9% | 7.096.790 | 9% | 19.712.287 | 10%
Treibstoffe | 104.290 | 3% | 37.888.923 | 37% | 3.999.909 | 35% | 23.029.579 | 28% | 65.022.701 | 33%
Gesamt | 3.174.377 | 100% | 102.340.494 | 100% | 11.275.371 | 100% | 83.140.067 | 100% | 199.930.309 | 100%

## Slide 28: Bilanz
Zusammenfassung Energieverbrauch (Wärme) in kWh pro Jahr
Energie-Träger | Kommune | % | Haushalt | % | Landwirtschaft | % | Gewerbe | % | Summe | %
Heizöl | 0 | 0% | 9.182.029 | 17% | 95.214 | 2% | 17.210.880 | 32% | 26.488.123 | 23%
Kohle | 0 | 0% | 129.665 | 0% | 14.374 | 0% | 0 | 0% | 144.039 | 0%
Gas | 1.190.455 | 53% | 26.914.824 | 50% | 309.314 | 5% | 20.709.158 | 39% | 49.123.751 | 43%
Sonne | 0 | 0% | 2.746.140 | 5% | 164.629 | 3% | 307.200 | 1% | 3.217.969 | 3%
Holz | 1.075.200 | 47% | 11.431.021 | 21% | 5.368.091 | 85% | 3.379.202 | 6% | 21.253.514 | 18%
Nahwärme | 0 | 0% | 636.647 | 1% | 337.857 | 5% | 11.056.282 | 21% | 12.030.786 | 10%
Strom | 0 | 0% | 2.324.494 | 4% | 553 | 0% | 350.976 | 1% | 2.676.023 | 2%
Sonstige | 0 | 0% | 261.116 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261.116 | 0%
Gesamt | 2.265.655 | 100% | 53.625.936 | 100% | 6.290.032 | 100% | 53.013.698 | 100% | 115.195.321 | 100%

## Slide 29: Bilanz
Gegenüberstellung: Jahresenergieverbrauch gesamt
- techn. Potential regenerativer Energieträger
 | Jahresenergieverbrauch | Techn. Potential reg. Energieträger
Strom | 19.712.287 | 5.503.398
Wärme | 115.195.321 | 31.768.449
Treibstoffe | 65.022.701 | 
Gesamt | 199.930.309 | 37.271.846

## Slide 30: Arbeitsgruppen
Wärmebedarf (Reduzieren des Energiebedarf)
Strombedarf (Reduzieren / Begrenzen des Energiebedarf)
Mobilität (Ersatzsysteme, Effizienzsteigerung)
Energie-Produktion (Was kann und will St. Florian leisten?)
System/Marketing (Energiewandel verankern und auf eine breite Basis stellen)
Sektor | Wärmebedarf | Strombedarf | Mobilität | Energie-Produktion | System/Marketing
Kommune | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen
Haushalte | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen
Lw. Haushalte | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen
Gewerbe | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen | Ziele und Maßnahmen

## Slide 31: Arbeitsinhalt der Arbeitsgruppen
1)Festsetzen der Ziele

## Slide 32: Arbeitsinhalt derArbeitsgruppen
2) Erarbeiten von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

## Slide 33: Bericht
Erhebung, Potentiale, Ziele, Maßnahmen

## Slide 34: Programm
- Begrüßung
- Kurze Präsentation der Ergebnisse
- Erläuterung der weiteren Arbeitsweise und Prozesses (Ziele, Maßnahmen, Bereiche der Arbeitsgruppen)
- Einteilung der Arbeitsgruppen
- Erste Arbeitseinheit der Arbeitsgruppe
- Präsentationen der einzelnen Arbeitsgruppen